FUSE	Extended	168	328
1111	Not used	1111
1	Not used	1
1	Boot size SZ1 (smallest)	1	BOD2
1	Boot size SZ0	0	BOD1
1	Reset vector	1	BOD0

Fuse high
1	Ext Reset	1
1	Debug	1
0	Serial prog	0
1	Watch dog	1
0	EEPROM	0
1	BodLeveL2	1	SZ1
0	BodLeveL1	2.7V	1	SZ0
1	BodLeveL0	1	Reset Vector

Fuse	168 and 328
1	Clock Divide
1	Clock output
0	SUT1	BOD enabled 14CK
0	SUT0
0	CKSEL3	Default 8MHz RC internal
0	CKSEL2
1	CKSEL1
0	CKSEL0

Fuses	Extended	High	Low
For Atmega 168	0xFF	D5	C2
For Atmega 328	0xFD	D7	C2

Valuers used in “UNO as AVR programmer”
168
Fuse_Ex = 0xFF;	Same
Fuse_H = 0xD7;	Different BOD
Fuse_L = 0xE2;	Different
Lock = 0xFF;	Different SUT

328
Fuse_Ex = 0xFF;	Different BOD
Fuse_H = 0xD7;	Same
Fuse_L = 0xE2;	Different SUT
Lock = 0xFF;	No LOCK
Note 168 and 328 fuses originally chosen top be the same.